## Slide 1: 소재수치해석 hw 4
20100091 서 현 선

## Slide 2: ASSIGNMENT

## Slide 3: background
1. Solution Thermodynamics

## Slide 4: background
2. Newton’s Method

## Slide 5: code Structure
Jaco
Make_F
Inverse
Newton
1. 주어진 T에서의 Jacobian Matrix 생성
2. 생성한 Jacobian Matrix의 역행렬 계산
3. 풀어야 하는 nonlinear equation system의 Function Matrix 생성
4. Newton’s Method를 통해 해를 구함.

## Slide 6: Key Code
Nonlinear system의 Function Matrix 생성
Jacobain Matrix 생성

## Slide 7: Key Code
아래 방향으로 Elimination 진행(Upper triangle matrix 생성)
단위 행렬 생성

## Slide 8: Key Code
Normalization: Digonal 원소들을 1로 만들어줌으로써 Inverse Matrix 생성
위 방향으로 Elimination 진행(Digonal Matrix 생성)

## Slide 9: Key Code
Newton’s Method의 절대오차가 10^-6보다 작으면 해로 간주.
입력 받은 Tmid로부터 1685K까지 5K 단위로 높여감
x<0 또는 x>1일 경우, Random_number 함수를 통해 0과 1사이의 임의의 수로 변환해줌.
마찬가지로 Tmid로부터 1215K까지 5K 단위로 낮추어가며 해를 구함.
Newton’s Method
Jacobian Matrix의 역행렬과 Nonlinear system의 Function Matrix 생성
x1=x2이면 Jacobian Matrix 역행렬 존재하지 않으므로 이를 방지

## Slide 10: Result & analysis
1. Tmin=1215K, Tmax=1685K로 선택하게 된 배경
Temperature | XSiL | XSiS | Iteration
1200 | 0.700461 | 0.893608 | 101
1205 | 0.199106 | 0.825256 | 101
1210 | 0.001956 | 0.026788 | 101
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 4
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
1225 | 0.013771 | 0.053122 | 3
… | … | … | …
1675 | 0.960858 | 0.985818 | 3
1680 | 0.977077 | 0.99176 | 3
1685 | 0.993423 | 0.997654 | 3
1690 | 0.821263 | 0.551863 | 101
1695 | 0.141357 | 0.889511 | 101
1700 | 0.922585 | 0.980652 | 101
Invalid data!!

## Slide 11: Result & analysis
2. Tmid에서부터 +5K, -5K 단위로 양쪽으로 전개하게 된 배경
VS
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 11
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
1225 | 0.013771 | 0.053122 | 3
1230 | 0.019032 | 0.071958 | 3
1235 | 0.0244 | 0.090437 | 3
… | … | … | …
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1440 | 0.342379 | 0.632642 | 3
1445 | 0.352639 | 0.642214 | 3
1450 | 0.363023 | 0.651667 | 4
1455 | 0.373531 | 0.661002 | 3
1460 | 0.384163 | 0.670222 | 3
… | … | … | …
Solution Data값들은 두 경우가 서로 같았으나, Iteration에서 차이가 남!
(1) 1215K부터 +5K 단위로 진행시킨 경우
(2) 1450K부터 +5K, -5K 단위로 진행시킨 경우

## Slide 12: Result & analysis
3. Initial values(XSiL, XSiS)에 따른 비교
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1210 | 0.883898 | 0.460242 | 101
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 13
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
… | … | … | …
1685 | 0.993423 | 0.997654 | 3
1690 | 0.618123 | 0.794496 | 101
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1210 | 0.6713 | 0.263597 | 101
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 17
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
… | … | … | …
1685 | 0.993423 | 0.997654 | 3
1690 | 0.618123 | 0.794496 | 101
(1) xSiL=0.01, xSiS=0.02
(2) xSiL=0.01, xSiS=0.99

## Slide 13: Result & analysis
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1210 | 0.883898 | 0.460242 | 101
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 13
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
… | … | … | …
1685 | 0.993423 | 0.997654 | 3
1690 | 0.618123 | 0.794496 | 101
Temp. | XSiL | XSiS | Iteration
1210 | 0.883898 | 0.460242 | 101
1215 | 0.003568 | 0.014334 | 13
1220 | 0.008617 | 0.033917 | 3
… | … | … | …
1685 | 0.993423 | 0.997654 | 3
1690 | 0.618123 | 0.794496 | 101
(3) xSiL=0.4, xSiS=0.6
(4) xSiL=0.98, xSiS=0.99
xSiL과 xSiS의 차이가 클 경우, initial temp. 에서의 iteration이 조금 더 크긴 하지만 그 외에는 차이가 없음!
3. Initial values(XSiL, XSiS)에 따른 비교

## Slide 14: Result & analysis
5. 실제 값과 계산 결과(initial XSiL = 0.4, XSiS = 0.6, Tmid = 1450K로 설정) 비교
Chart: X_Si
| 2.4782591000000001E-3 | 2.4882717E-3 | 2.3850519000000001E-2 | 4.8082377000000003E-2 | 7.5398837999999996E-2 | 9.8019403000000005E-2 | 0.12253430999999999 | 0.14898441000000001 | 0.18729772 | 0.21831865 | 0.26268997999999999 | 0.29817602999999998 | 0.33549508 | 0.37458201000000002 | 0.41536355000000003 | 0.45776075999999999 | 0.50169127999999996 | 0.54707132999999997 | 0.60968862999999995 | 0.65812864999999998 | 0.72453546000000002 | 0.77560907000000001 | 0.82769181999999997 | 0.89859199000000001 | 0.95278034 | 0.99999404999999997 | 0.99999994999999997 | 0.99999994999999997
Liquidus | 1213.9065 | 1213.9166 | 1234.4927 | 1255.9646 | 1278.2709 | 1295.4995 | 1313.1097 | 1331.0551 | 1355.4169 | 1373.9467 | 1398.8982 | 1417.7302 | 1436.6108 | 1455.4964 | 1474.3475 | 1493.1295 | 1511.8122 | 1530.3698 | 1554.8825 | 1573.072 | 1597.0405 | 1614.7916 | 1632.3424 | 1655.4249 | 1672.495 | 1686.9986 | 1687.0004 | 1687.0004
Solidus | 1213.9065 | 1213.9166 | 1234.4927 | 1255.9646 | 1272.6203 | 1295.4995 | 1313.1097 | 1331.0551 | 1355.4169 | 1373.9467 | 1392.6397 | 1411.4452 | 1436.6108 | 1455.4964 | 1474.3475 | 1493.1295 | 1511.8122 | 1530.3698 | 1554.8825 | 1573.072 | 1591.08 | 1608.8966 | 1626.5147 | 1643.9295 | 1661.138 | 1678.1389 | 1686.9112 | 1687.0003 | 1687.0004

## Slide 15: conclusion
Newton’s Method를 통해 Nonlinear equation system을 성공적으로 풀 수 있었으며, 이를 통해 Ge-Si 2원계 상태도를 참값과 거의 일치하도록 정확하게 그릴 수 있었다!

## Slide 16: THANK YOU